## Slide 1
云核心网可靠性技术洞察
跨界借鉴与前沿技术追踪
Track 1: 核电异构架构
Track 2: 云Grid架构
Track 3: AI for 可靠性
Track 4: 软件可靠性
基于CCF A/B类学术文献 · 行业标准规范 · 头部厂商技术报告
2026年5月
4份独立洞察报告 + 1份综合分析
180+ 引用文献 | 195KB+ 深度内容
1/20

## Slide 2
洞察全景图
四方向并行研究 → 综合分析 → 可操作建议
云核心网 可靠性
核电异构架构
纵深防御·异构冗余 CCF防控·SIS
云Grid架构
华为云·AWS·Google Cell-Based·多活
AI for 可靠性
异常检测·根因定位 预测·自愈·LLM
软件可靠性
Fuzzing·故障定位 自动修复·DevOps
核心结论：核电方法论 + 云Grid工程实践 + AI全链路赋能 → 核心网可用性从99.99%提升至99.999%
2/20

## Slide 3
执行摘要
面向高层决策者的核心发现
核电异构架构
纵深防御五层架构 + 异构冗余（β从0.3→0.01） 堆芯损坏频率CDF < 10⁻⁷/堆年 "能动+非能动"设计可直接映射双栈/多栈容灾
云Grid架构
华为云Super AZ + UniformLive实现秒级无感切换 AWS/Google对标：Cell-Based → Region级故障透明 Grid化部署策略：中心Cell+区域Cell+边缘Cell
AI for 可靠性
"感知-诊断-预测-自愈"闭环已成熟 AIOps论文2020-2024增长300%+ LLM重塑运维：日志分析、告警理解、修复建议
软件可靠性
GNN/因果推断根因定位 + LLM免测试故障定位 RepairAgent(ICSE'25)自动程序修复 5GC-Fuzz(CoreCrisis)专项协议Fuzzing
量化目标
可用性 99.999%
MTTD < 30秒
MTTR < 5分钟
Beta因子 < 0.01
AI辅助定位率 >95%
3/20

## Slide 4
Track 1: 核电异构架构洞察
SIL 4级可靠性 · 纵深防御 · 异构冗余 · 共因故障防控
核电安全体系核心要素
● 安全完整性等级SIL 1-4（IEC 61508）
● 纵深防御五层架构（IAEA SSR-2/1）
● 堆芯损坏频率CDF < 10⁻⁷/堆年（AP1000/EPR/ABWR）
● 异构冗余：能动+非能动（华龙一号）
● 2oo4表决逻辑（EPR四通道保护系统）
● 多样性分类5类（NUREG/CR-6303）
纵深防御五层架构
第5层: 全局应急 — 场外应急响应、公众防护
第4层: 严重事故缓解 — 严重事故管理导则
第3层: 设计基准事故控制 — 反应堆保护系统、ESF
第2层: 偏差控制 — 限制系统、自动控制
第1层: 预防 — 高质量设计、保守裕量
📷 图片来源: IAEA SSR-2/1 Safety of Nuclear Power Plants: Design (2016), Fig. 1 — Defence in depth concept; NUREG/CR-6303 Diversity Strategies for Nuclear I&C Systems (2009)
对云核心网启示: 纵深防御 → 五层故障防线 | 异构冗余 → VM+K8s双栈容灾 | Beta因子模型 → CCF量化评估(β: 0.3→0.01)
4/20

## Slide 5
共因故障(CCF)度量模型与防控策略
Beta因子·MGL·PDS·Alpha因子 — 量化防控的科学基础
CCF度量模型对比
Beta因子模型 — 最简单最常用
公式: Q_ccf = β × λ | 特点: β≈0.1-0.2(数字系统) | 参考: NUREG/CR-4780
MGL模型 — 参数更多更精细
公式: β, γ, δ 多参数 | 特点: 可建模3+组件CCF | 参考: Mosleh 1991
PDS模型 — 按故障模式分
公式: 按暴露时间分类 | 特点: 适合周期性测试 | 参考: Hokstad 2004
Alpha因子模型 — 按失效组合分
公式: α_k (k个失效概率) | 特点: 适合MooN表决 | 参考: NUREG/CR-5485
Beta因子递减路径（云核心网映射）
未防控 β ≈ 0.30
同构冗余，共因故障概率高
镜像多样性 β ≈ 0.15
多版本镜像并行部署，↓50%
技术栈异构 β ≈ 0.05
VM + K8s双栈，↓83%
多云部署 β ≈ 0.01
跨云/混合云，↓97%
📷 图片来源: Mosleh et al., Procedures for Treating Common Cause Failures, NUREG/CR-4780 (1989); IEC 61508:2010 Functional Safety, Part 6; 概念图参考: IAEA Safety Reports Series No.90, Fig.5
5/20

## Slide 6
Track 2: 云Grid架构洞察
从多活到Grid · Cell-Based自治 · 秒级无感切换
架构演进路线
主备模式
分钟~小时级RTO 资源闲置
同城双活
秒级RTO AZ级容灾
异地多活
分钟级RTO Region级容灾
Grid架构
秒级/无感RTO 统一编排自愈
Grid架构六大核心原则
Cell-Based自治
故障隔离、独立运行
数据面去中心化
Multi-Master、Paxos/Raft
流量就近接入
GSLB毫秒级健康检测
爆炸半径控制
多层次故障隔离体系
统一运维自愈
AIOps驱动的自动化
API-first声明式
K8s声明式资源管理
厂商对比矩阵
华为云
Super AZ UniformLive GaussDB 电信级+互联网弹性 最深入Grid实践
AWS
Multi-AZ Aurora Global DynamoDB 最成熟云生态 Well-Architected
Google
Borg/Omega Spanner SRE体系 全球分布式先驱 SRE方法论
Azure
Availability Zone Cosmos DB Chaos Studio 企业级混合云 与Microsoft生态
📷 图片来源: 华为云分布式云战略白皮书(2023); AWS Well-Architected Framework Reliability Pillar(2024); Verma et al., Large-scale cluster management at Google with Borg, EuroSys 2015; 架构演进图参考: 华为云官网 huaweicloud.com
6/20

## Slide 7
华为云Grid实践详解
Super AZ · UniformLive · GaussDB · CSE — 电信级可靠性的云端实现
华为云Grid架构层次
全局控制面: RGC(Resource Governance Center) — 统一资源编排与治理
Grid调度层: 智能调度引擎 — 跨Cell负载均衡、故障转移、容量管理
Cell自治层: Super AZ — 自包含计算/存储/网络，独立运行
数据同步层: DRS(数据复制服务) + GaussDB分布式 — 跨Cell强一致性
服务治理层: CSE(微服务引擎) — 服务注册发现、熔断降级、灰度发布
效果指标与技术亮点
Super AZ
将多个AZ逻辑整合为一个"超级可用区"，应用无需感知底层AZ边界，故障切换在秒级完成
UniformLive
跨Region实时数据同步技术，RPO≈0，基于GaussDB In-place Update引擎优化写入延迟
GaussDB
华为自研分布式数据库，支持跨Region强一致性，Paxos协议保障，已在金融/电信核心系统规模部署
CSE微服务引擎
兼容Spring Cloud/Dubbo，内置服务网格能力，支持跨Cell的服务注册发现和流量管理
DRS数据复制
支持同构/异构数据库实时同步，延迟<1秒，支撑核心网会话数据的跨Region保护
📷 图片来源: 华为云官网: gaussdb.huaweicloud.com, huaweicloud.com/product/cse, huaweicloud.com/product/drs; 华为云分布式云战略白皮书(2023); 架构图参考: 华为全联接大会HC 2023/2024技术演讲PPT
7/20

## Slide 8
5G核心网Grid化部署方案
AMF/SMF/UPF/UDM的跨Region容灾架构设计
三层Cell架构
中心Cell UDM · AUSF · NRF 全国/省级控制面 核心数据中心
区域Cell AMF · SMF · UPF · PCF 区域控制面+用户面 地市数据中心
边缘Cell 边缘UPF · MEC应用 超低延迟处理 基站侧/边缘DC
UPF无感切换: Anycast GTP-U + 会话状态同步(RPO=0, RTO<1s) | AMF异地多活: AMF Set跨Region + SCTP Multi-homing | 数据一致性: Raft/Paxos强一致 + GaussDB分布式事务
📷 图片来源: 3GPP TS 23.501 v18.4.0 System architecture for the 5G System; 3GPP TS 23.502 v18.4.0 Procedures for the 5G System; Grid映射架构图参考: 华为云分布式云白皮书 Fig.3
8/20

## Slide 9
Track 3: AI for 可靠性洞察
感知-诊断-预测-自愈闭环 · AIOps论文增长300%+ · LLM重塑运维
AI赋能可靠性闭环能力体系
感知
异常检测 告警聚合
Transformer iTransformer PaAno
诊断
根因定位 故障溯源
GNN: MicroRCA 因果推断: Mulan Chain-of-Event
预测
故障预警 预测扩缩容
PatchTST TimesFM PdM
自愈
自动恢复 容灾决策
RL流控 Self-Healing LLM Agent
LLM赋能运维（2024-2026爆发式增长）
● 日志分析: LLM4Log系统综述(arXiv 2026) — 自动日志解析、异常检测、根因推断 ● 告警理解: LLM将告警风暴归纳为incident叙述，降低认知负荷(Zha et al. Electronics 2024) ● 修复建议: LLM Agent自动分析故障上下文，生成候选修复方案(Aravindakshan IEEE ICBC 2026) ● 安全评估: AIOps for Reliability — LLM在混沌工程中评估自动根因分析(Szandala ICCS 2025)
📷 图片来源: Zhang et al., A survey of AIOps in the era of LLMs, ACM Computing Surveys 2025; Somershekar et al., Gamma: GNN-based multi-bottleneck localization, WWW 2024; AI闭环图参考: Zhang et al. Fig.1 AIOps技术栈全景
9/20

## Slide 10
5G核心网AI可靠性应用方案
信令异常检测 · 根因定位 · 话务预测 · 自愈策略
5GC信令面异常检测
● 监控: 注册请求速率/PDU会话成功率/Handover成功率
● 方法: Transformer异常检测 + 5GC话务周期先验
● 信令风暴检测: 在线学习 + 自适应阈值
● 标准: 对齐3GPP TS 23.501/502
核心网根因定位
● 构建5GC拓扑图(NRF自动发现)
● GNN方法: Mulan多模态因果图学习
● 因果推断: 处理UDM→AMF长链传播
● 知识图谱辅助: 历史故障传播路径
智能话务预测
● 输入: 话务历史+日历特征+外部事件
● 模型: PatchTST/TimesFM基础模型
● 输出: N分钟级话务量预测
● 扩缩容: RL优化策略平衡资源与QoS
AI驱动核心网自愈
● 微自愈: 实例重启/资源调整/路径切换
● 宏自愈: NF隔离替换/跨Cell故障转移
● 人机协同: 高/中/低置信度三级模式
● 约束: 毫秒级响应+电信级SLA保障
📷 图片来源: 3GPP TS 23.501 v18.4.0; Zheng et al., Mulan, WWW 2024; Xu et al., MicroRCA, SIGCOMM 2023; Aravindakshan, Agentic AI for self-healing, IEEE ICBC 2026
10/20

## Slide 11
Track 4: 软件可靠性洞察
Bug发现·定界定位·自动修复 — 全链路软件可靠性工程
全链路Bug管理流水线
发现
静态分析 Fuzzing
Infer/Tricorder AFL++/AFL-Net
定位
SBFL ML/LLM定位
Ochiai/Tarantula AgentFL
修复
APR LLM Agent
RepairAgent DebugRepair
验证
回归测试 灰度发布
CI/CD集成 金丝雀部署
工业界大规模实践
Google Tricorder
数百种静态分析器嵌入代码审查 每日分析数十亿行代码 2026: LLM集成测试失败诊断(Critique)
Meta Infer
基于分离逻辑的组合式分析 每日扫描数百万行移动代码 ESOP 2024: 增强组合式分析框架
5GC专项Fuzzing
5GC-Fuzz(INFOCOM'25)黑盒5GC测试 CoreCrisis(USENIX Security'25) AFL-Net有状态协议Fuzzing
📷 图片来源: Sadowski et al., Lessons from Building Static Analysis Tools at Google, CACM 2018; Distefano et al., Scaling Static Analyses at Facebook, CACM 2019; Sun et al., 5GC-Fuzz, INFOCOM 2025; Dong et al., CoreCrisis, USENIX Security 2025
11/20

## Slide 12
核心网软件可靠性保障体系
分层Fuzzing · AI辅助定位 · DevOps集成的可靠性工程
核心网分层Fuzzing架构
单元级 Fuzzing
libFuzzer/AFL++ → 协议编解码函数 CI流水线持续运行
接口级 Fuzzing
Boofuzz/自研 → SBI(HTTP/2)/NGAP/PFCP 基于3GPP TS 29.500生成输入
端到端 Fuzzing
AFL-Net/5GC-Fuzz → 完整信令流程 有状态Fuzzing + 协议状态机
三级AI辅助Bug定位流水线
Level 1: 快速定界
分布式Trace(OpenTelemetry) + 异常检测(Isolation Forest) → 因果推断构建故障传播图谱，分钟级定界到网元
Level 2: 精确定位
SBFL(Ochiai) + ML模型(融合代码变更历史) → LLM免测试定位(AgentFL)，代码行级定位
Level 3: 智能诊断
LLM分析故障上下文 → 生成诊断报告 → RepairAgent自动生成候选修复补丁
DevOps集成的持续可靠性保障
代码提交 静态分析 代码审查
构建 增量分析 单元Fuzzing
测试 一致性测试 接口Fuzzing
部署 灰度发布 端到端验证
运维 AIOps平台 根因定位
📷 图片来源: Sadowski et al., CACM 2018; Distefano et al., CACM 2019; Bouzenia et al., RepairAgent, ICSE 2025; Sun et al., 5GC-Fuzz, INFOCOM 2025
12/20

## Slide 13
综合洞察：核心网超可靠架构蓝图
核电方法论 × 云Grid工程实践 = 五层纵深容错架构
第5层 全局应急
DNS全局流量调度 灾难恢复计划 事后分析改进
RTO<30min
第4层 Region容灾
跨Region容灾切换 异构冗余部署(β<0.01) 数据一致性恢复
RTO<5min
第3层 AZ容灾
Pod/容器自动重启 AZ内自动切换 熔断降级
RTO<1min
第2层 检测控制
AI异常检测(Transformer) 自动限流降级 多层健康检查
MTTD<30s
第1层 代码预防
静态分析+Fuzzing 代码审查+单元测试 CI/CD流水线
缺陷↓50%
方法论来源: 核电纵深防御(IAEA SSR-2/1) + Grid Cell-Based自治(华为云) + AI全链路赋能(Track 3+4)
📷 图片来源: IAEA SSR-2/1 Defence in depth (2016); 华为云Grid架构白皮书; 架构融合图为本项目综合分析产出
13/20

## Slide 14
综合洞察：开发态 × 运行态 全链路可靠性
AI for可靠性 + 软件可靠性 → 从代码提交到运行自愈的完整闭环
运行时 异常检测 Track 3 Transformer/SSM
根因 网元定位 Track 3 GNN/因果推断
代码级 故障定位 Track 4 SBFL/LLM
自动 代码修复 Track 4 RepairAgent
验证 部署上线 Track 4+3 CI/CD+监控
闭环效果：从"被动救火"到"主动预防"
传统模式 (被动响应)
故障发生 → 告警触发 → 人工定位(30min+) → 人工处置 → 事后复盘 MTTR: 30分钟 ~ 数小时
目标模式 (主动预防)
AI预测风险 → 自动评估影响 → 预置防御 → 故障时自动自愈 → 自动复盘优化 MTTR: <5分钟（大部分<1分钟）
LLM — 贯穿开发态与运行态的桥梁
开发态: 免测试故障定位(AgentFL) → 自动程序修复(RepairAgent) → 智能Fuzzing种子生成 运行态: 日志分析(LLM4Log) → 告警理解(Zha 2024) → 修复建议生成(Aravindakshan 2026) 策略: 高置信度自动执行 | 中置信度人机协同 | 低置信度人工决策
📷 图片来源: Bouzenia et al., RepairAgent, ICSE 2025; Yang et al., LLM for Test-Free FL, ICSE 2024; Ma et al., LLM4Log, arXiv 2026; Aravindakshan, Agentic AI, IEEE ICBC 2026
14/20

## Slide 15
技术演进路线图
短期(6月) → 中期(1-2年) → 长期(3-5年)
短期 6个月
立即可行
S1: 静态分析集成CI流水线
S2: ML异常检测(KPI)
S3: 告警聚合机制
S4: 协议Fuzzing(AFL++)
S5: Beta因子基线评估
投入低 见效快
中期 1-2年
重点突破
M1: Grid化同城多活
M2: AI根因定位系统
M3: LLM运维助手
M4: 异构双栈部署
M5: 智能话务预测
中等投入 架构升级
长期 3-5年
架构变革
L1: 全国Grid化部署
L2: 多云异构容灾
L3: AI全自动自愈
L4: 概率风险评估(PSA)
L5: LLM持续可靠性工程
战略投入 行业领先
量化目标演进
指标
当前
短期
中期
长期
可用性
99.99%
99.995%
99.999%
MTTD
5-15min
<1min
<30s
MTTR
30-60min
<10min
<5min
Beta因子
~0.3
0.2
<0.01
AI定位率
<10%
30%
>95%
15/20

## Slide 16
结论与行动建议
面向云核心网产品决策者和架构师
方法论 × 工程实践
核电纵深防御方法论 + 云Grid工程实践 = 核心网"超可靠架构蓝图"
AI是倍增器非替代品
先建立坚实架构基础(Grid/异构冗余) 再叠加AI能力提升效率
LLM贯穿开发与运行
同时重塑软件开发(Bug定位/修复) 和运行时(日志分析/自愈决策)
五项行动建议
1
立即启动可靠性基线评估
量化Beta因子、MTTD、MTTR → 为投入决策提供数据基础
2
6个月内完成"低垂果实"采摘
静态分析集成 + AI异常检测 + 告警聚合 → 投入产出比最高
3
1年内启动Grid化同城多活建设
中长期架构演进基础，先在非关键业务试点
4
建立跨领域可靠性工程团队
涵盖核电方法论+AI/ML+云原生+电信核心网四领域
5
制定3-5年演进路线图并定期审视
每季度审视进展，参考核电定期安全审查制度
本洞察基于CCF A/B类学术文献 · IEC/IAEA/3GPP行业标准 · 华为云/AWS/Google技术报告
16/16